Nysa,  2015-06-30

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTAWACH CIEPŁA

dla odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej

Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp.  z o.o.

48-300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a

- Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457,  poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, poz. 478 i poz. 942 ).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych, oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz. U. 2007 Nr 133, poz. 924 )

W przypadku:

1) zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na    długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

2) zagrożenia bezpieczeństwa osób,

3) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

Minister właściwy do spraw gospodarki, z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia wojewody, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw stałych, oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa wyżej.

Plan określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła dotyczą odbiorców pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oraz technologii w postaci gorącej wody i pary

W okresie od 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola, oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez wojewodę

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych, oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych + 100C ; w innych +50C.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło opracowują plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła polegające na zmniejszeniu, lub przerwaniu dostaw ciepła.

Plan podlega uzgodnieniu z wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego

Plan podlega podaniu do wiadomości odbiorców poprzez ogłoszenia, lub w formie elektronicznej  przez umieszczenie na swojej stronie internetowej

- Charakterystyka działalności ciepłowniczej zakładu.

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. jest operatorem miejskiego systemu ciepłowniczego.

Działalność ciepłownicza prowadzona jest na podstawie posiadanej koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

##### Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. opracowała  program pracy sieci cieplnej  na podstawie :

##### Pkt .1. Ustawy z  dnia 10 kwietnia 1997 , Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami.

##### Pkt .2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki iz dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych / Dz .U .Nr 16, poz. 92 /

DANE OGÓLNE – CHAREKTERYSTYKA SIECI I ŹRÓDŁA CIEPŁA

- Źródło ciepła :

1.Kocioł wodny opalany miałem  węglowym  WR – 25,  moc cieplna 29,1 MW,   szt. 2.

2. Kocioł wodny  Babcock Omnimat 22 HWA 580  opalany gazem ziemnym GZ-50,  moc cieplna  5,8 MW, szt. 1.

3. Kocioł wodny  Babcock Omnimat 23 HWA 580 opalany gazem ziemnym GZ – 50,  moc cieplna 5,8 MW, szt. 1.

4. Kocioł wodny  OMNIBLOC DWH 1650  opalany gazem ziemnym GZ-50 lub olejem opałowym, moc cieplna 16,5 MW, szt.1.

5.  Układ chłodzenia agregatu kogeneracji ( skojarzenie produkcji ciepła i energii elektrycznej ), moc cieplna  1,195 MW, szt. 1.

Łączna moc zainstalowana w centralnym źródle ciepła : 87,495 MW

- Sieć cieplna przesyłowa .

##### Istnieją dwa przyłącza do źródła ciepła :

Kierunek Nysa – Południe  :      - 2 x DN 300

Kierunek Nysa – Północ   :        - 2 x DN 500

Nośnikiem  ciepła jest  gorąca uzdatniona  woda o następujących   parametrach w warunkach obliczeniowych dla miasta Nysa w sezonie grzewczym ( przy temperaturze otoczenia  - 20 ° C dla III strefy klimatycznej  ) :

- temperatura zasilania : 150(C

- temperatura powrotu : 80(C

- ciśnienie statyczne : 0,55Mpa

- ciśnienie dop. max . :1,6Mpa

- sposób regulacji : jakościowa – ilościowa

Poza sezonem grzewczym parametry nośnika ciepła :

- temperatura zasilania :   70(C

-  temperatura powrotu : 35(C

- ciśnienie statyczne : 0,55MPa

- ciśnienie dop. max . : 1,6MPa

- sposób regulacji : jakościowa – ilościowa

III. Zapas paliwa.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej, zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych        ( Dz.U.2003 Nr 39, poz.338 ) Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Sp. z o.o. utrzymuje minimalne wielkości zapasów zgodnie z tym Zarządzeniem.

Spółka posiada podpisaną umowę na dostawę gazu ziemnego ilości 7000 tyś. m3/rok z mocą zamówioną 800 m3/h.

IV. Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Wykaz obiektów, w których ograniczenia w dostawie ciepła nie mogą powodować zakłóceń w ich funkcjonowaniu stanowi Załącznik Nr 1.

W  przypadku wyczerpania przez Nyską Energetykę Cieplna – Nysa Sp. z o.o.  wszelkich możliwych środków służących zaopatrzeniu ciepłowni w opał, w powiązaniu z sytuacją, gdy zapas paliwa zmniejszy się do 50% zapasu minimalnego Nyska Energetyka Cieplna Sp.  z o.o wystąpi do Wojewody z wnioskiem o wprowadzenie  następujących ograniczeń w dostawach ciepła :

- przy temperaturze zewnętrznej > 00C przerwanie dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

- przy temperaturze zewnętrznej < 00C przerwanie dostaw ciepła na potrzeby c.w.u. i ograniczenie dostaw na c.o.

Dla wszystkich  obiektów dla, których przewidziane są  ograniczenia w dostawie ciepła będą  stosowane  indywidualne zmniejszenia natężenia przepływu nośnika ciepła dla danego odbiorcy przy temperaturach otoczenia niższych od 0 º C ( przy równoczesnym wstrzymaniu dostawy c.w.u. ). Przy temperaturach wyższych od 0 º C nastąpi wstrzymanie dostawy ciepła zarówno na cele c.o. jak  i  c.w.u.

W załączeniu tabele regulacyjne ( Załącznik Nr 2 i Nr 4 )  oraz tabele regulacyjne ograniczeń - wykresy ( Załącznik Nr 3i Nr 5) według, których będą stosowane ograniczenia ilościowe nośnika ciepła ( regulacja natężenia przepływu ) dla wszystkich odbiorców, którzy nie podlegają ochronie.

Sposób powiadamiania odbiorców ciepła  o ograniczeniach w dostawie ciepła w formie : telefonicznie, telefonogramu, faxem lub  listownie .

Wykaz obiektów niemieszkalnych w Nysie, do których może nastąpić przerwanie, lub ograniczenie dostaw ciepła :

- Fabryka Pomocy Naukowych , ul. Słowiańska 7

- Spółdzielnia „Odnowa” Sp. z o.o. Opole ,Oddział Nysa, Pl. Kilińskiego 2

- Dom Chleba PPHU „Grześ”, ul. Wrocławska 11

- Zakład Fryzjerski  Maruniak, ul. KEN 48

- Firma Oskar ul. KEN 48

- PPH EL-KON, ul. Krzywoustego 3

- PPHU Bustan , ul. Ujejskiego 17/19

- PSS, pawilony ul. Wrocławska 11A, 11 B, 11C

- Kościół Zielonoświątkowy, ul. Chodowieckiego 2

- Sklep Łyko, ul. Korczaka 1B

- Sklep Mysona, ul. Korczaka 1A

- Sklep Zdanowicz, ul. Korczaka 1C

- SM Lok.-Wł. biura, ul. KEN 35

- Pawilon JAN ( ŁASUCH ), ul. Prusa 25

- Cech Rzemiosł Różnych, ul. Armii Krajowej 26

- PZU Życie, ul. Królowej Jadwigi 4

- NOR ul, Piłsudskiego 40

- PH „KARO”, ul. Wyzwolenia 4

- PH „Sprint”, ul. Wyzwolenia 6

- Jeronimo Martins,  ul. K. Miarki 8, Plac Kilińskiego 2

- Firma Roltech, Tadeusz Skonieczny, ul. Nowowiejska 4

- Firma PPPM Pomet Wołów, Oddział Produkcyjny  Nysa,  ul. Kościuszki 4a

- VENDO PARK, ul. Piłsudskiego 7

- Klub Sportowy  Polonia, ul. Sudecka

- PPHU ARIES, bar „Jasia” ul. Racławicka 2B

- PHU SZYMEK, pawilon  Nysa,  ul. Kossaka 4

- FIRMA FINANS, ul. Prudnicka 12, Drzymały 1  ( DZ.NR 34/4 )

- Firma GOFAST, ul. Podolska 18

- Firma OLBUD II, ul. Kusocińskiego 33A

- Kotwiński- Kantor, ul. Rynek 36

- S.c. Jaworscy, ul. Grodkowska 46

- Grene Sp. z o.o. ul. Grodkowska 46

- MAGMOD, ul. Drzymały 1, ul. Wyzwolenia 5

- Władysława Prochot, ul. Bielawska 7A

- Aceris, ul. Bielawska 5A

- WAM, pawilony handlowe, ul. Tkacka 1, ul. Emilii Gierczak 11

- Muzeum w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11

- Apteka VENA, ul. Mariacka 10

- Sklep EWA, ul. Bielawska 9

- TP S.A. ul. Bohaterów Warszawy 3

- TERG Sp. z o.o.  Złotów, pawilon ul. Bema 2

- Firma AWA, sklep  ul. Krzywoustego 22

- PPH „Grześ”, sklep ul. Krzywoustego 20/3u

- DSJ Długopolski, ul. Chopina 13,15

- Szczęszek Wioletta, pawilon, ul. Chopina 10a

- J. Sadowska , sklep, ul. Chopina 10

- PPHU GRAJNY, ul. Prusa 29 a

- J. Bieniek, budynek użytkowy ul. Sudecka 8 a

- AGMAR B. Marczyk , ul. Bohaterów Warszawy 5/4u

- FHU Ludera, sklep W. Pawlik 14A

- AWANS, ul. Towarowa 1A

- PEPCO, ul. Towarowa 1A

- ALLIANZ, ul. Towarowa 1

- BAZZAR, ul. Towarowa 1

- PROCAR, ul. Towarowa 2

Uzgodniony z Wojewodą opolskim Plan ograniczeń w zakresie zaopatrzenia w ciepło zamieszczony zostaje na stronie internetowej BIP URZĘDU MIEJSKIEGO w Nysie.

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 Wykaz obiektów użyteczności publicznej podlegających ochronie przed wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu ciepła w gminie Nysa.

- Załącznik Nr 2 Tabela ograniczeń dla temp. wewn. +5 C

- Załącznik Nr 3Wykres regulacyjny ograniczeń dla temp. wewn. +5 C

- Załącznik Nr 4 Tabela regulacyjna dla temp. wewn. + 10 C

- Załącznik Nr 5 Wykres regulacyjny ograniczeń dla temp. wewn. + 10 C

Opracował :                                                                             Zatwierdził :

Uzgodnił :