ZAŁĄCZNIK NR 4

TABELA REGULACYJNA OGRANICZEŃ -  TEMP. WEWN  + 10°C

DLA OBIEKTÓW MIESZKALNYCH

| Temperatura otoczenia t ot [º C ] | Dostawa energii - E ogr natężenie przepływu nośnika ciepła [ % ] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0 | Przerwa w dostawie |
| 11 | 0 | Przerwa w dostawie |
| 10 | 0 | Przerwa w dostawie |
| 9 | 9 | Dostawa 9 % energii |
| 8 | 17 | Dostawa 17% energii |
| 7 | 23 | Dostawa 23% energii |
| 6 | 29 | Dostawa 29% energii |
| 5 | 33 | Dostawa 33% energii |
| 4 | 38 | Dostawa 38% energii |
| 3 | 41 | Dostawa 41% energii |
| 2 | 44 | Dostawa 44% energii |
| 1 | 47 | Dostawa 47% energii |
| 0 | 50 | Dostawa 50% energii |
| -1 | 52 | Dostawa 52 % energii |
| -2 | 55 | Dostawa 55 % energii |
| -3 | 57 | Dostawa 57 % energii |
| -4 | 58 | Dostawa 58 % energii |
| -5 | 60 | Dostawa 60 % energii |
| -6 | 62 | Dostawa 62 % energii |
| -7 | 63 | Dostawa 63% energii |
| -8 | 64 | Dostawa 64% energii |
| -9 | 66 | Dostawa 66 % energii |
| -10 | 67 | Dostawa 67 % energii |
| -11 | 68 | Dostawa 68 % energii |
| -12 | 69 | Dostawa 69 % energii |
| -13 | 70 | Dostawa 70 % energii |
| -14 | 71 | Dostawa 71 % energii |
| -15 | 71 | Dostawa 71 % energii |
| -16 | 72 | Dostawa 72 % energii |
| -17 | 73 | Dostawa 73 % energii |
| -18 | 74 | Dostawa 74 % energii |
| -19 | 74 | Dostawa 74 % energii |
| -20 | 75 | Dostawa 75 % energii |