Zakład Usług Budowlanych Józef Lis 48-303 Nysa ul. Kossaka 25/12

PRZEDMIAR ROBOT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANŻA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA

Budowa przyłącza sieci cieplnej w/p 2 x Dn-50/32

Nysa ul. Piłsudskiego 48

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.

48-300 Nysa ul. Jagiellońska 10a

Inżynieryjna

inż Józef Lis 24.04.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

Słownie:

INWE

WYKONAWCA:

Data opracowania 24.04.2007

Data zatwierdzenia

NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA-NYSA

Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska  l0a

48-300  NYSA

tel./fax (0-77) 433 81 44

NIP   753-19-33-389

REGON    531340680

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Nysa Piłsudskiego 48

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem |
| --- | --- |
| Budowa przyłącza sieci cieplnej w/p 2 x Dn-50/32 do b.m przy ul. Piłsudskiego 48 w Nysie |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 22.5*2 | m m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0101-05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - dalsze 6 cm Krotność = 6 22.5*2 | m m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 3 d.1 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 0802-06 22.50*1.00 | m2 m2 | 22.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 4 d.1 | KNR AT-03 I Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 0101-02 i 125.00*2 | m m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 5 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 125.00*1.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 6 d.1 | KNNR 6 0802-01 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie Krotność = 2 125.00*1.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 7 d.1 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 7.50*1.50 | m2 m2 | 11.250 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.260 |
| 8 d.1 | KNNR 6 0805-05 analogia | Rozebranie chodników z kostki POLBRUK gr.8 cm na podsypce piaskowej 22.50*1.00 | m2 m2 | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 9 d.1 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku) 22.50 | m2 m2 | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 10 d.1 | KNNR 6 0503-06 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 60% płytek z odzysku 11.250 | m2 m2 | 11.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.250 |
| 11 d.1 | KNNR 6 i Nawierzchnie betonowe gr 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 0109-02 22.50 | m2 m2 | 22.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 12 d.1 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 125.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 13 d.1 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 125.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 14 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 125.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 15 d.1 | KNNR 6 ] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 0308-01 cm (warstwa wiążąca) 125.00 | m2 m2 | 125.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 16 d.1 | KNNR 6 ! Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 0309-02 cm (warstwa ścieralna) 56.00*1.00 | m2 m2 | 56.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 17 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |

-2-

Norma PRO Wersja 4.12

Nysa Piłsudskiego 48

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55.00*6.00 | m2 | 330.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330.000 |
| 18 d.1 | KNNR6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) 330.00 | m2 m2 | 330.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 330.000 |
| 19 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - beton.asfalt z rozbiórek nawierzchni 21.00*1.00*0.15+125.00*1.00*0.04+55.00*6.00*0.04 | m3 m3 | 21.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.350 |
| 20 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9 21.350 | m3 m3 | 21.350 |  |
|  |  |  | RAZEM | 21.360 |
| 21 d.1 | Opłata za wysypisko kalk. własna 21.350 | m3 m3 | 21.350 |  |
|  |  |  | RAZEM | 21.350 |
| 22 d.1 | KNR 2-25 0416-02 | Kładki dla pieszych na ramach - budowa 0.50 | m3 m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 23 d.1 | KNR 2-25 0416-04 | Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie 0.50 | m3 m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 24 d.1 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa 150.00 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 25 d.1 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie 150.00 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 26 d.1 | KNNR6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 27 d.1 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o 0702-04 pow. do 0.3 m2 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 28 d.1 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów 4.00 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 29 d.1 | KNNR 6 0703-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg 5.00 | m m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 2 | Roboty ziemne |
| 30 d.2 | KNNR1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV (80% wykopów mechanicznie) 112.050*80% | m3 m3 | 89.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89.640 |
| 31 d.2 | KNNR1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (20% wykopów ręcznie) 112.050*20% | m3 m3 | 22.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.410 |
| 32 d.2 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 225.00*0.60*0.10 | m3 m3 | 13.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |
| 33 d.2 | KNNR 4 1411-03 analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka rurociągu piaskiem 20 cm powyżej płaszcza górnego a w drogach do pełnej wysokości 79.635 | m3 m3 | 79.635 |  |
|  |  |  | RAZEM | 79.635 |

-3-

Norma PRO Wersja 412

Nysa Piłsudskiego 48

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 d.2 | KNNR1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - Dowóz piasku na podsypkę i zasypkę. Odległ. 10 km Krotność = 10 (13.500+79.635)*1.22 | m3 m3 | 113.625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.625 |
| 35 d.2 | KNNR1 0318-41 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5m wgr.kat. I-III 18.915 | m3 m3 | 18.915 |  |
|  |  |  |  | RAZEM 18.915 |
| 36 d.2 | KNNR1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll 18.915 | m2 m2 | 18.915 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.915 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - wywóz nadmiaru ziemi 112.050-18.915 | m3 m3 | 93.135 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.135 |
| 3 | Montaż sieci preizolowanej |
| 38 d.3 | KNNR4 2301-02 | Montaż rur preizolowanych o śr.60,3/125 mm (gr.ścianki 2,9 mm) 365.70 | m m | 365.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 365.700 |
| 39 d.3 | KNNR4 2301-01 | Montaż rur preizolowanych o śr. 42,4/110 mm (gr.ścianki 2,6 mm) 19.40 | m m | 19.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.400 |
| 40 d.3 | KNNR4 2312-05 analogia | Montaż TRÓJNIKÓW PREIZOLOWANYCH TO-50/50 2.0 | odg. odg. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 41 d.3 | KNNR4 2312-04 | Montaż TRÓJNIKÓW PREIZOLOWANYCH TW-50/32 2.0 | odg. odg. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.3 | KNNR4 2309-09 analogia | Montaż KOLAN PREIZOLOWANYCH K-50/90 st. 18.0 | kol. kol. | 18.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 43 d.3 | KNNR4 2309-08 | Montaż KOLAN PREIZOLOWANYCH K-50/45 st 2.0 | kol. kol. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 44 d.3 | KNNR4 2309-07 analogia | Montaż KOLAN PREIZOLOWANYCH K-50/15 st. 4.0 | kol. kol. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 45 d.3 | KNNR4 2309-06 analogia | Montaż KOLAN PREIZOLOWANYCH K-32/90 st. 2.0 | kol. kol. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 d.3 | KNNR4 2309-06 analogia | Montaż KOLAN PREIZOLOWANYCH K-32/75 st. 2.0 | kol. kol. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 47 d.3 | KNNR4 2312-05 analogia | Montaż ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH Dn-50 4.0 | odg. odg. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 48 d.3 | KNNR4 2312-03 analogia | Montaż ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH Dn-32 2.0 | odg. odg. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |

-4-

Norma PRO Wersja 4.12

Nysa Piłsudskiego 48

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 d.3 | KNNR4 2303-02 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.60,3/125 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie 82.0 | złącz. złącz. | 82.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.000 |
| 50 d.3 | KNNR4 2303-01 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr. 42,4/110 mm (gr.ścianki 2,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie 10.0 | złącz. złącz. | 10.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 51 d.3 | KNNR4 2308-01 | Montaż muf termokurczliwych o śr.rury osłonowej 125 mm i śr.zewn.rury stalowej 60,3 mm -82.0 | muf. muf. | 82.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.000 |
| 52 d.3 | KNNR4 2308-01 | Montaż muf termokurczliwych o śr.rury osłonowej 110 mm i śr.zewn.rury stalowej 42,4 mm -10.0 | muf. muf. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 53 d.3 | KNNR4 2308-01 analogia | Montaż zakończenia izolacji typu End-Cap o śr.rury osłonowej 125 mm i śr.zewn.rury stalowej 60,3 mm - Wsp. do R i S = 0,2 2.0 | muf. muf. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 54 d.3 | KNNR 4 Montaż zakończenia izolacji typu End-Cap o śr.rury osłonowej 110 mm i 2308-01 śr.zewn.rury stalowej 42,4 mm - Wsp. do R i S = 0,2 analogia 2.0 | muf. muf. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 55 d.3 | KNR 2-20 0114-02 analogia | Ułożenie poduszek kompensacyjnych ( 4 miejsca ) 9.0 | mjejs- ca mjejs-ca | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 56 d.3 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 460.00 | m m | 460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 460.000 |
| 57 d.3 | kalk. własna | Przewiercenie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 160 mm w ścianach ceglanych o grub.60 cm z zastosowaniem pierścieni gumowych P-110 4.0 | otw. otw. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 58 d.3 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 600 mm w gotowym wykopie o gł. 1 1413-01 m - bez dna - na zaworach Dn-50 i Dn-32 analogia 3.0 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 59 d.3 | KNR 2-19 I Rury ochronne o śr.nom.100 mm na kablach energetycznych - rury osłonowe 0119-01 !Arota fi 110mm analogia !2.00 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | Badania i próby |
| 60 d.4 | KNR 7-29 1302-04 | Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur z zastosow. głowic pro-filowanych.Śr.zew.rury 60,3 mm.Grub ścianki do 6 mm 82.00 | złącz. złącz. | 82.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82.000 |
| 61 d.4 | KNR 7-29 1301-07 | Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych. Średnica zewnętrzna rury 42,4 mm.Grub ścianki do 6 mm 10.0 | złącz. złącz. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 62 d.4 | KNR 2-20 ¦ Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm 0207-01 225.00*2 | m m | 450.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 63 d.4 | KNR-W 2-18 0708-01 analogia | Jednokrotne płukanie sieci cieplnej o śr. nominalnej do 150 mm 1 | odc.20 Om odc.20 Om | 1.000 |  |

-5-

Norma PRO Wersja 4.12

Nysa Piłsudskiego 48	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 64 d.4 | KNNR 4 2107-01 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 65 d.4 | KNNR 4 2107-06 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości 12.50 | szt. szt. | 12.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.500 |
| S | Instalacja ala | rmowa |
| 66 d.5 | KNNR 4 2321-01 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie 190.00 | połącz. połącz. | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 67 d.5 | KNNR 4 2322-05 | Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa 2.0 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 68 d.5 | KNNR 4 2323-01 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy 1.0 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 69 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny d.5 2323-02 1.0 | pom. pom. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 | Sieć teletransmisyjna |
| 70 d.6 | KNR-W 2-19 0306-01 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 50 mm - na kabel teletransmisyjny 244.00 | m m | 244.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 244.000 |
| 71 d.6 | KNR 5-08 0207-01 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/AI-12 mm2) wciągane do rur - wciąganie kabla LAN na teletransmisję 465.00 | m m | 465.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 465.000 |
| 7 | Organizacja ruchu i pomiary geodezyjne |
| 72 d.7 | kalk. własna | Projekt organizacji ruchu zastępczego i opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.0 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 73 d.7 | kalk. własna | Namiary i mapy geodezyjne wraz z dokumentacją powykonawczą 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. j robocizna |  | Ir-g | 2037.0305 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetylen rozpuszczony techniczny | kq | 3.4800 |  | 3.4800 |  |  |  |
| 2. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm kl.ll | m3 | 0.2300 |  | 0.2300 |  |  |  |
| 3. | bariery drogowe stalowe ocynkowane | t | 0.1200 |  | 0.1200 |  |  |  |
| 4. | Beton zwykły B-25 | m3 | 3.4268 |  | 3.4268 |  |  |  |
| 5. | deski pomalowane farba białą i czerwoną | m3 | 0.8700 |  | 0.8700 |  |  |  |
| 6. | dokumentacja geodezyjna | kpi. | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 7. | dokumentacja projektowa i opłaty | kpi. | 1.0000 |  | 1.0000 |  |  |  |
| 8. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.3450 |  | 0.3450 |  |  |  |
| 9. | drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 | kq | 0.3000 |  | 0.3000 |  |  |  |
| 10. | gruz | m3 | 21.3500 |  | 21.3500 |  |  |  |

-6-

Norma PRO Wersja 4 12

Nysa Piłsudskiego 48	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. II wyk. | Cena jedn. | Wartość Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kq | 0.2150 |  | 0.2150 |  |  |  |
| 12. | kabel LAN T-2 3 x 2,0 x 0,75 mm2 | m | 474.3000 |  | 474.3000 |  |  |  |
| 13. | klamry ciesielskie | kg | 0.9350 |  | 0.9350 |  |  |  |
| 14. | Kolano preizolowane K-32/75 st z inst. imp. 1,0 x 1,0 m' | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 15. | Kolano preizolowane K-32/90 st z inst. imp. 1,0 x 1,0 m | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 16. | Kolano preizolowane K-50/15 st z inst. imp. 1,0 x 1,0 m | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 17. | Kolano preizolowane K-50/45 st z inst. imp. 1,0 x 1,0 m | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 18. | Kolano preizolowane K-50/90 st z inst. imp. 1,0 x 1,0 m | szt | 18.0000 |  | 18.0000 |  |  |  |
| 19. | krawędziaki iqlaste W. II | m3 | 0.0140 |  | 0.0140 |  |  |  |
| 20. | Krąq betonowy o wys.500 mm fi 600 mm | szt | 3.0000 |  | 3.0000 |  |  |  |
| 21. | miał kamienny | t | 1.7875 |  | 1 7875 |  |  |  |
| 22. | Miesz.miner-asfalt.grys-źwir.dowar.ścier. | t | 73.0320 |  | 73.0320 |  |  |  |
| 23.i Miesz.miner-asfalt.qrys-żwir.do war .wiąż. | t | 12.4375 |  | 12.4375 |  |  |  |
| 24. olej do przekładni - hipol 15 | dm3 | 13.9200 |  | 13.9200 |  |  |  |
| 25. ¦ papa asfaltowa izolacyjna | m2 | 0.8573 |  | 0.8573 |  |  |  |
| 26. papier ścierny | ark | 62.6400 |  | 62.6400 |  |  |  |
| 27. piasek uszlachetniony | m3 | 1.7843 |  | 1.7843 |  |  |  |
| 28. Piasek zwykły | m3 | 115.2593 |  | 115.2593 |  |  |  |
| 29. ¦ Pierścień qumowy P-110 | szt | 8.0000 |  | 8.0000 |  |  |  |
| 30. Płyta chod.bet.50x50x7cm kl. I,szara | szt | 18.3600 |  | 18.3600 |  |  |  |
| 31. i Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 | szt | 50.0000 |  | 50.0000 |  |  |  |
| 32. | puszka przyłączeniowa | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 33. | rura osłonowa dla kabli fi 110x3.2mm | m | 2.0400 |  | 2.0400 |  |  |  |
| 34. | Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6 mm | m | 251.3200 |  | 251.3200 |  |  |  |
| 35. | Rury preizolowane cz. R-32/110 ze szwem i ins. imp. | m | 19.7880 |  | 19.7880 |  |  |  |
| 36. | Rury preizolowane cz. R-50/125 ze szwem i ins. imp. | m | 373.0140 |  | 373.0140 |  |  |  |
| 37. | słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną | m3 | 1.0350 |  | 1.0350 |  |  |  |
| 38. | słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | kg | 43.6000 |  | 43.6000 |  |  |  |
| 39. | tablice znaków drogowych | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 40. | Taśma ostrzegawcza T-150 | m | 469.2000 |  | 469.2000 |  |  |  |
| 41. | Tlen sprężony techniczny | m3 | 3.5800 |  | 3.5800 |  |  |  |
| 42. | tłuczeń kamienny | t | 79.5000 |  | 79.5000 |  |  |  |
| 43. | Trójnik preiz. cz. TO-50/50 z inst imp. | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 44. Trójnik preiz. cz. TW-50/32 z inst imp. | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 45. Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.B (12,5f) | szt | 3.0000 |  | 3.0000 |  |  |  |
| 46. woda | m3 | 16.5913 |  | 16.5913 |  |  |  |
| 47. Zakończenie izolacji End-Cap E-110 | kpl | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 48. | Zakończenie izolacji End-Cap E-125 | kpl | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 49. | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 0.0320 |  | 0.0320 |  |  |  |
| 50. | Zawór kulowy preiz. cz. ZK-32 z inst. imp. | szt | 2.0000 |  | 2.0000 |  |  |  |
| 51 .Zawór kulowy preiz. cz. ZK-50 z inst. imp. | szt | 4.0000 |  | 4.0000 |  |  |  |
| 52. | Zespół złącza NT-32/129 | kpl | 10.0000 |  | 10.0000 |  |  |  |
| 53. | Zespół złącza NT-50/143 | kpl | 82.0000 |  | 82.0000 |  |  |  |
| 54. | Złączka instalacji alarmowej S-4 | szt | 190.0000 |  | 190.0000 |  |  |  |
| 55. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defektoskop ultradźwiękowy do metali | m-g | 100.1000 |  |  |
| 2. | frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m | m-g | 7.9200 |  |  |
| 3. | grubościomierz ultradźwiękowy | m-g | 100.1000 |  |  |
| 4. | Koparka 0.25 m3 | m-g | 4.5089 |  |  |
| 5. | piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni | m-g | 35.8600 |  |  |
| 6. | piła tarczowa | m-g | 0.0900 |  |  |
| 7. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m | m-g | 6.2200 |  |  |
| 8. | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 0.8250 |  |  |
| 9. | Samochód dłużycowy 10t (1) | m-g | 7.4454 |  |  |

-7-

Norma PRO Wersja 4.12

Nysa Piłsudskiego 48	ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | nvg | 11.9060 |  |  |
| 11. | Samochód dostaw.do 0.9t (1)' | m-g | 0.0600 |  |  |
| 12. | Samochód samowyład.5-10t (1) | m-g | 44.7488 |  |  |
| 13. | samochód samowyładowczy 10-151 | m-g | 23.1000 |  |  |
| 14. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 69.9136 |  |  |
| 15. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 40.1210 |  |  |
| 16. | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 17.7850 |  |  |
| 17. | Ubijak spalinowy 200kq | m-g | 54.1518 |  |  |
| 18. | walec statyczny samojezdny | m-g | 15.3950 |  |  |
| 19. | walec statyczny samojezdny ogumiony | m-g | 6.2200 |  |  |
| 20. | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t | m-g | 0.5000 |  |  |
| 21. | walec wibracyjny samojezdny | m-g | 1.1340 |  |  |
| 22. | wibrator powierzchniowy | m-g | 2.9250 |  |  |
| 23. | Wiertnica do przewiertów poziomych | m-g | 13.9200 |  |  |
| 24. | zaqęszczarka wibracyjna | m-g | 10.3950 |  |  |
| 25. | Zgrzewarka - palnik propan - butan | m-g | 74.2400 |  |  |
| RAZEM |  |

Słownie:

-8

Norma PRO Wersja 4.12