Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej z instalacji spalania paliw Nyskiej Energetyki Cielnej – Nysa

w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a

za rok 2014

| Rodzaj paliwa | Ilość zużytego paliwa na produkcję sprzedanego ciepła | Wartość opałowa | Zawartość popiołu | Zawartość siarki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | 16 449,658 Mg | 23 090 kJ/kg | 13,2 % | 0,48 % |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 1 056 762 m3 | 35 940 kJ/m3 | - | 11,692 mg/m3 |
| Olej opałowy lekki EKOTERM | 0,405 m3 | 43 330 kJ/kg | 0,003 % | 0,17 % |

Wpływ na środowisko wytwarzanego ciepła sprzedanego

w 2014 roku

| Rodzaj zanieczyszczenia powietrza | Ładunek [Mg] |
| --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 128,558 |
| Dwutlenek azotu | 46,717 |
| Tlenek węgla | 17,635 |
| Benzo(α)piren | 0,006 |
| Dwutlenek węgla | 35 677,146 |
| Pył | 23,352 |

Wskaźniki emisji CO2 oraz wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej NEC-Nysa Sp. z o.o.

za rok 2014

| Wskaźnik emisji CO2 odniesiony do | Wartość [Mg/TJ] |
| --- | --- |
| energii chemicznej w paliwie | 85,710 |
| produkcji ciepła na sieć ciepłowniczą | 102,923 |
| sprzedaży ciepła z sieci ciepłowniczej odbiorcom końcowym | 125,757 |

| Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla sieci ciepłowniczej | 1,565 |
| --- | --- |

# Footnotes

Wielkość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej wPc dla sieci ciepłowniczej została wyznaczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty  audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012.962)