ZARZĄDZENIE NR 746/05
Burmistrza Nysy 
z dnia 12 sierpnia 2005 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości      i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, zm. Dz. U. z 1997 r. nr 121, poz. 770; nr 60, poz. 369; z 2000 r. Dz. U. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984;; z 2003 r. nr 7, poz. 78)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odpady komunalne dzieli się na 5 następujących grup z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.               w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206):

Grupa A: 	20 01 08; 20 03 01;

Grupa B: 	20 01 38; 20 01 41; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 02;

20 03 03; 20 03 99

Grupa C: 	15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07;

15 01 09; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 39; 20 01 40;

Grupa D: 	20 01 23; 20 01 35; 20 01 36; 20 03 07;

Grupa E: 	15 01 10; 15 01 11; 20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19;

20 01 21; 20 01 25; 20 01 26; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30;

20 01 31; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 36; 20 01 37; 20 01 80

§ 2

Urządzenia do odbierania i transportu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny spełniać następujące standardy techniczne i organizacyjne:

I. W przypadku pojazdów stosowanych do odbierania i transportu poszczególnych grup rodzajów odpadów wymienianych w § 1

1. Grupy A: spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- wymagania normy PN EN 1501-1 (Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników             i związane z nimi mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane         z tyłu) – w przypadku stosowania pojazdów do usuwania odpadów z pojemników ładowanych z tyłu wyprodukowanych po 9 października 2003 roku;

  - wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy                        i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 91, poz. 858)– w przypadku stosowania pojazdów innych niż wymienione w ust. I pkt 1 lit. a (np. pojazdy ładowane z boku i z przodu, pojazdy ładowane od przodu, z boku lub z tyłu);

  - wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596) –              w przypadku stosowania urządzeń wyprodukowanych przed 1 stycznia 2003 roku: pojazdów zamkniętych (bezpylnych – zabezpieczonych przed emisją mikrobiologiczną do środowiska), posiadających szczelne skrzynie ładunkowe (zabezpieczone przed wypływem odcieków) oraz szczelne kosze zasypowe (zabezpieczone przed wypływem odcieków) i umożliwiające usunięcie ścieków po procesie mycia po skończonym dniu roboczym;

  - posiadać deklarację zgodności wynikającą z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.  o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r Nr 166, poz. 1360 z pón. zmianami);

  - posiadać oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie             z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 138, poz. 1316) – w przypadku stosowania urządzeń wyprodukowanych po dniu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej (po 1 maja 2004 r.).

Wymagania te dotyczą również pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów ze stacji przeładunkowej do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania (w tym składowania).

2. Grupa B

Pojazdy do transportu odpadów z grupy B powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki – w  przypadku stosowania pojazdów o ładowności > 3,5 Mg, przeznaczonych do  transportu kontenerów oraz pojazdów skrzyniowych z urządzeniem wywrotu;

- wymagania określone w ust. I pkt 1 lit. b, zarządzenia

3. Grupa C

Pojazdy do transportu odpadów z grupy C powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w formie siatki lub plandeki             i hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów pojazdy –                     w przypadku stosowania pojazdów do usuwania odpadów z pojemników, skrzyniowych lub kontenerowych o ładowności > 3,5 Mg;

- wymagania określone w ust. I pkt 1 lit. b, zarządzenia,

4. Grupa D

Pojazdy do transportu odpadów z grupy D powinny spełniać wymagania techniczne

określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- posiadać hydrauliczny dwig samochodowy (HDS) lub platformę samo-załadowczą – w przypadku pojazdów skrzyniowych lub kontenerowych o ładowności > 3,5 Mg,

- wymagania określone w ust. I pkt 1 lit. b, zarządzenia,

5. Grupa E

Pojazdy do transportu odpadów z grupy E powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- spełniać wymagania określone w przepisach o transporcie materiałów niebezpiecznych oraz posiadać platformę samozaładowczą i zestaw pojemników do bezpiecznego transportu odpadów tej grupy – w przypadku stosowania pojazdów           o nabudowie zamkniętej;

- oraz wymagania określone w ust. I pkt 1 lit. b, zarządzenia.

II. W przypadku pojazdów stosowanych do opróżniania zbiorników bezodpływowych              i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz:

- wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury:

  - z dnia 12 listopada 22002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) oraz

  - z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (Dz.U. Nr 188, poz. 1576) w części dotyczącej dostawcy nieczystości ciekłych;

- wymagania określone w ust. I pkt 1 lit. b, zarządzenia.

III Pozostałe wymagania:

- w zakresie wyposażenia zaplecza technicznego do obsługi pojazdów – wskazane               w instrukcjach eksploatacji pojazdów – niezbędne do utrzymania deklaracji zgodności (certyfikatu):

- w zakresie należytego sposobu świadczenia usług:

  - zapewnienie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych                     odbywa się na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną w uchwale Rady Miejskiej w Nysie  Nr LXIII/818/2002 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa,

  - odbieranie od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych,

  - odbieranie odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym do wiadomości przez odbierającego odpady lub w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia,

  - zapewnienie odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,

  - prowadzenie na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nadających się do odzysku w sposób i w zakresie wynikającym z uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie Planu Gospodarki Odpadami,

  - oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia usług,

  - udokumentowanie posiadania wyposażenia i środków technicznych odpowiednich do zakresu planowanej działalności (urządzenia, kontenery, pojemniki i inne)

  - zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług,

  - przekazywanie wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych za pokwitowaniem (karty przekazania odpadów wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. nr 152, poz. 1736 oraz dokument przekazania nieczystości ciekłych wg wzoru określonego                       w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych - Dz. U. Nr 188, poz. 1576)) do miejsc odzysku, unieszkodliwiania lub stacji zlewnych wyłącznie takim posiadaczom odpadów i przedsiębiorcom, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie,

  - wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia                 w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych                w trakcie prac załadunkowych,

- wymagania w zakresie posiadanego personelu:

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych pracownika nadzoru posiadającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub ochrony środowiska,                    /dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje jest dyplom ukończenia studiów z zakresu ochrony środowiska lub nauk pokrewnych lub świadectwo ukończenia kursu w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami zakończonego egzaminem/. Funkcję nadzorczą może pełnić również przedsiębiorca posiadający stosowne kwalifikacje, wówczas nie jest wymagany obowiązek zatrudnienia pracownika nadzoru;

- zatrudnienie pracowników wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przeszkolonych  zakresie ochrony sanitarnej oraz rodzajach odbieranych odpadów, / przeszkolenie winna wykonać osoba o której mowa w § 2 pkt. III ust. 3 pkt a) – do wniosku należy przedłożyć protokół z odbytego szkolenia z wyszczególnieniem imion   nazwisk przeszkolonych pracowników/

- zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych   obowiązujących przepisach prawa,

- w zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności:

- zawieranie umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który wyraził wolę jej zawarcia,

- prowadzenie wykazu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych                   i transport nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca zobowiązany jest doręczyć wykaz zawartych umów Urzędowi Miejskiemu w Nysie Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie 60 dni od dnia uzyskania zezwolenia i aktualizować go nie rzadziej, niż  raz na kwartał. Wykaz umów             i aktualizacje można przekazywać na nośnikach elektronicznych w formie uzgodnionej z Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej:

      - adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy, nazwisko właściciela,

      - częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych       w tym odbieranych selektywnie) według kodów zgodnych                                   z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.           w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) lub rodzaj nieczystości ciekłych wg załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych ( Dz. U. 02.188.1576 ),

      - datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

      - miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacja zlewna w przypadku nieczystości ciekłych,

- prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do odzysku, zawierającej:

- datę i miejsce odbioru odpadów,

- rodzaje odebranych odpadów i ich ilość,

- miejsce odzysku odpadów lub nazwa i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu odpady zostały przekazane,

- w zakresie wymaganych dokumentów:

- dokumenty potwierdzające prawo do terenu na którym prowadzona jest lub będzie działalność,

- dokumentację zawierającą opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej zezwoleniem;

- zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności             w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub przez punkt zlewny (określonym w gminnym planie gospodarki odpadami);

- dokumentację potwierdzającą zapewnienie odbioru odpadów opakowaniowych oraz surowców wtórnych;

- dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania środkami transportu;

- wzór identyfikatora obsługi oraz zdjęcie pracownika w odzieży ochronnej        z oznaczeniem firmy;

- dokumentację fotograficzną środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego;

- dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub też posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi;

- przedstawienie ważnych badań technicznych środków transportu;

- deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

- zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub                 w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy               o niezaleganiu w podatkach,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla siedziby przedsiębiorcy o niezaleganiu w składkach,

- dokumentów potwierdzających uprawnienia przedsiębiorcy do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami – wymagane w odrębnych przepisach,

- zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla miejsca działalności przedsiębiorcy o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zaświadczenia od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska właściwego dla miejsca działalności przedsiębiorcy o nie zaleganiu w karach pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

- usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego

zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim

stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

§ 3.

Z dniem wydania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 679/05 z dnia 31 maja 2005r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych              w art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                       w gminach.

§ 4.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie.