Załącznik nr 4

do chwały nr XXXV/542/09

Rady Miejskiej w Nysa

z dnia 26 sierpnia 2009r.

Wykaz kosztów remontu kwalifikujących do objęcia pomocą w ramach inwestycji związanych 
z tworzeniem nowych miejsc noclegowych

- Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

- przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

- przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,

- przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

- przyłącza do linii elektrycznej.

- Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

- Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

  - wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

  - izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

  - osuszanie fundamentów.

- Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

    - konstrukcji stropów,

    - konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

    - konstrukcji i pokrycia dachu,

    - docieplenia stropów i stropodachów,

    - kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

    - pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

- Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

  - tynki i okładziny zewnętrzne,

  - malowanie elewacji,

  - docieplenie ścian budynku,

  - obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

- Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

- Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

  - sanitariaty i kuchnie,

  - dźwigi osobowe,

  - wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

- Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

  - instalacji sanitarnych,

  - instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

  - instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

  - instalacji i alarmowych,

  - przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

- Wykonanie nowych instalacji gazowych.

- Remont ciągów komunikacyjnych, magazynów.

- Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu:

  - ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

  - podłóg i posadzek,

  - okien, świetlików i drzwi,

  - powłok malarskich i tapet,

  - elementów kowalsko-ślusarskich,

  - izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.

12.	Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

    - instalacji sanitarnych,

    - instalacji elektrycznych,

    - instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

    - instalacji alarmowych,

    - instalacji i urządzeń grzewczych,

    - przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.